電子おもちゃ設計論
[最終課題]

氏名: 松倉 友樹

login: t01549ym

学籍番号: 70175306

# タイトル

ゴルゴ13養成マシーン

# 概要

現在の，エアガンの的は紙でできているため，再利用ができなく，1度使ってしまったらおしまいだ．そこで，電子的に的を作成し，その的に当たったかどうかを表示する電子おもちゃを作成した．その名も，「ゴルゴ13養成マシーン」．

遊び方：

- 裏のスイッチを入れる

- エアガンで撃つ！

- うまく的に当たったら，左下の7seg LEDに的の番号が表示され，当たったことを知らせる左上のLEDが点滅する．

こだわり：

実際に，遊べるものを作りたかったため，ブレッドボード上のプロトタイプではなく，基盤に半田付けをして実装した．

エアガンに耐えうる強度を持った素材でフレームを作成すべきだが，今回は材料の加工のしやすさを優先し，エチレンボードを用いた．

# 回路図

# ソースコード

#include <io2313.h>

#include <iomacros.h>

#define  nop() asm volatile ("nop" ::)

typedef unsigned char  u08;

typedef unsigned char  io8bit;

io8bit point = 0;

u08    hit   = 0;

/* Just wait for a while */

void user_wait(void){

u08    i,j,k;

for(i=0; i<255; i++)  /* outer delay loop */

for(j=0; j<255; j++) /* inner delay loop */

for(k=0; k<5; k++) /* inner delay loop */

nop();

}

/* 引数の数字を表示する */

void printled(u08 num){

io8bit current;

switch(num){

case 0:

current=0x3f;break;

case 1:

current=0x06;break;

case 2:

current=0x5b;break;

case 3:

current=0x4f;break;

case 4:

current=0x66;break;

case 5:

current=0x6d;break;

case 6:

current=0x7d;break;

case 7:

current=0x07;break;

case 8:

current=0x7f;break;

case 9:

current=0x67;break;

default:

current = 0xff;

}

outp(current,PORTD);

}

void blink(u08 loop){

u08 i;

for(i=0; i<loop; i++){

outp(0x10,PORTB);

user_wait();

outp(0x00,PORTB);

user_wait();

}

}

/**

MAIN

*/

int main( void ){

outp(0xff,DDRD);			/* PD1-PD6 PortD for output */

outp(0x10,DDRB);			/* PB4     PortB for input  */

blink(5);

for (;;){

/* start of loop*/

if((inp(PINB) & 0x01) != 0x00)	 	/* check switch    */

point = 1, hit = 1;

else if((inp(PINB) & 0x02) != 0x00)	 	/* check switch    */

point = 2, hit = 1;

else if((inp(PINB) & 0x04) != 0x00)	 	/* check switch    */

point = 3, hit = 1;

else if((inp(PINB) & 0x08) != 0x00)	 	/* check switch    */

point = 4, hit = 1;

printled(point);

if(hit)

blink(2);hit = 0;

/* end of loop*/

}

}

# 写真

ブレッドボードで，回路の作成

完成　（表から）

完成　（裏から）

# 参考文献

AVR Toy Development

http://web.sfc.keio.ac.jp/~esoc/avr/

三端子レギュレータの使い方をマスターしよう！

http://speana-1.hp.infoseek.co.jp/buhin/regulator/regulator.htm

Welcome to Ishijima's World

http://www.ops.dti.ne.jp/~ishijima/sei/index.html

ワンチップマイクロコンピュータを使った実験装置

http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/mcon/ch02.html

水魚堂の回路図エディタ

http://www.suigyodo.com/online/schsoft.htm

AT90S2313 Specification

http://www.hth.com/filelibrary/pdffiles/at90s2313.pdf